## Slide 1
Bij een takel gebruik je katrollen om de kracht waarmee je moet tillen kleiner te maken.
Hoe werkt dat?
Katrollen

## Slide 2
We gaan als voorbeeld
een piano optakelen.
Even herhalen:
Een piano staat op de vloer: het gewicht op de vloer is 550 N
Hoe heten de krachten die op de piano werken? En hoe groot zijn ze?
Katrollen

## Slide 3
Een piano staat op de vloer: het gewicht op de vloer is 550 N = G
Hoe heten de krachten die op de piano werken? En hoe groot zijn ze?
NB.: het gewicht van de piano is een kracht die niet op de piano werkt maar wel op de vloer!!!
Katrollen
G

## Slide 4
Een piano staat op de vloer: het gewicht op de vloer is 550 N = G
Hoe heten de krachten die op de piano werken? En hoe groot zijn ze?
Op de piano zelf werken:
Katrollen
G

## Slide 5
Een piano staat op de vloer: het gewicht op de vloer is 550 N = G
Hoe heten de krachten die op de piano werken? En hoe groot zijn ze?
  De normaal kracht Fn (even groot als G: actie = reactie)
  De zwaartekracht Fz (even groot als Fn want de piano is in rust)
Katrollen
G
Fn
Fz

## Slide 6
Takels van katrollen
We gaan de piano 50 cm optillen. We gebruiken er één of meerdere katrollen bij om het gemakkelijker te maken: alle katrolschijven draaien wrijvingsloos. Het gewicht van het touw mag je verwaarlozen. Maar elke schijf heeft een zwaartekracht van 50 N. Er zijn steeds drie vragen:
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 7
Een “vast” katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand bewegen?
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Bedenk eerst zelf de antwoorden!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 8
Een vast katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar beneden?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 9
Een vast katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar beneden?
Als de piano 50 cm omhoog gaat, draait het touw 50 cm over het katrol en gaat de hand 50 cm naar beneden.
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 10
Een vast katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Bedenk zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 11
Een vast katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Links en rechts moet de kracht in het touw wel even groot zijn, want anders gaat het katrol (wrijvingsloos) draaien totdat de krachten wel gelijk zijn:
FH = FZ = 550 N
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 12
Een vast katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
In één vrij bewegend touw is de spankracht altijd overal even groot:
FH = FS = FZ = 550 N
Dit hangt ook niet af van de diameter van de katrol schijf!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
FS = 550 N
FS = 550 N

## Slide 13
Een vast katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 550 N
Fz = 50 N

## Slide 14
Een vast katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
De kracht op het plafond door de groene stang is even groot als de kracht waarmee de groene stang het katrol omhoog trekt. Let nu op het katrol:
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 550 N
Fz = 50 N
FK = ?
FP = FP

## Slide 15
Een vast katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Op het katrol werkt één kracht naar boven en drie naar beneden. Er is evenwicht, dus:
ΣFomhoog =ΣFomlaag
FP = FK = 550 + 50 + 550 = 1150 N
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 550 N
Fz = 50 N
FS = 550 N
FS = 550 N
FK = ?

## Slide 16
Een “los” katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar omhoog?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 17
Een “los” katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar omhoog?
Als de piano 50 cm omhoog gaat, dan gaat het losse katrol ook 50 cm omhoog. Dus …
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 18
Een “los” katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar omhoog?
Als de piano 50 cm omhoog gaat, dan gaat het losse katrol ook 50 cm omhoog. Dus het touw moet aan beide zijden 50 cm “korter” worden.
De hand moet 2 x 50 = 100 cm omhoog!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
50 cm

## Slide 19
Een los katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 20
Een los katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Let op het katrol:
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N

## Slide 21
Een los katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Let op het katrol:
Op het katrol werken vier krachten die in evenwicht zijn: ΣFomhoog =ΣFomlaag
FS + FS = 50 + 550 (terwijl FS gelijk is)
FS = 600/2 = 300 N = FH
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
FS = ?
FS = ?

## Slide 22
Een los katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 300 N
Fz = 50 N

## Slide 23
Een los katrol
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
FP = FS = 300 N (= FH)
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 300 N
Fz = 50 N
FS = 300 N
FP = 300 N

## Slide 24
Een takel (van één los en één vast katrol)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar beneden?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 50 N

## Slide 25
Een takel (van één los en één vast katrol)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar beneden?
Wanneer de piano 50 cm omhoog gaat, gaat het losse katrol ook 50 cm omhoog: het touw draait 2 x 50 cm over het vaste katrol, dus moet de hand 100 cm naar beneden.
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 50 N

## Slide 26
Een takel (van één los en één vast katrol)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 50 N

## Slide 27
Een takel (van één los en één vast katrol)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Bij het losse katrol geldt hetzelfde als net: FS = (550+50)/2 = 300 N = FH
Bij het vaste katrol verandert het touw en de kracht van richting, maar de grootte van FS verandert niet
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 50 N

## Slide 28
Een takel (van één los en één vast katrol)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 300 N
Fz = 50 N
Fz = 50 N

## Slide 29
Een takel (van één los en één vast katrol)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Links bij het touw is de kracht 300 N, en rechts bij de groene stang:
300 + 50 + 300 = 650 N
Dus in totaal: FP = 300 + 650 = 950 N
Katrollen
Fz = 550 N
Fz = 50 N
Fz = 50 N
FS = 300 N
FS = 300 N
FS = 300 N
FP = 300 N

## Slide 30
Een takel (van één los en één vast katrol)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Je kunt ook naar alle (externe) krachten kijken:
550 + 50 + 50 + 300 = 950 N
Dus in totaal: FP = 950 N
Katrollen
Fz = 550 N
Fz = 50 N
FH = 300 N
Fz = 50 N

## Slide 31
Een takel (van één los en twee vaste katrollen)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar omhoog?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 2x50 N

## Slide 32
Een takel (van één los en twee vaste katrollen)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoever moet de hand naar omlaag?
Het losse katrol hangt aan drie touwen, dus als de piano 50 cm omhoog gaat, moet er 3 x 50 cm touw over het katrol gaan, dus moet de hand 150 cm omlaag
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 2x50 N

## Slide 33
Een takel (van één los en twee vaste katrollen)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 2x50 N

## Slide 34
Een takel (van één los en twee vaste katrollen)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
FH = FS = ? Let op het onderste katrol: Er werken drie gelijke krachten FS omhoog en die zijn in evenwicht met twee krachten naar beneden. Dus …
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 2x50 N

## Slide 35
Een takel (van één los en twee vaste katrollen)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht die de hand daarbij moet uitoefenen?
FH = FS = ? ΣFomhoog =ΣFomlaag
3 x FS = 550 + 50
FH = FS = 600/3 = 200 N
Katrollen
Fz = 550 N
FH = ?
Fz = 50 N
Fz = 2x50 N

## Slide 36
Een takel (van één los en twee vaste katrollen)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Bedenk nu zelf het antwoord!
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 200 N
Fz = 50 N
Fz = 2x50 N

## Slide 37
Een takel (van één los en twee vaste katrollen)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Je kunt naar de bovenste katrollen kijken: ΣFomhoog =ΣFomlaag
FP = Fgroene stang = 2x50 + 4x200 = 900 N
2 katrollen en 4 x FS
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 200 N
Fz = 50 N
Fz = 2x50 N

## Slide 38
Een takel (van één los en twee vaste katrollen)
We gaan de piano 50 cm optillen.
Hoe groot is de kracht op het plafond?
Je kunt naar de externe krachten op het geheel kijken:
FP = Fgroene stang = 3x50 +200+550=900 N
3 katrollen, FH en FZ
Katrollen
Fz = 550 N
FH = 200 N
Fz = 50 N
Fz = 2x50 N

## Slide 39
Voorspel nu de kracht van de hand FH vergeleken met de last FL bij de volgende takels: (het gewicht van de katrollen verwaarlozen we)
FH =
Katrollen

## Slide 40
Voorspel nu de kracht van de hand FH vergeleken met de last FL bij de volgende takels: (het gewicht van de katrollen zelf verwaarlozen we)
FH = FL ½ FL ⅓ FL ¼ FL FL
Katrollen

## Slide 41
Opmerking 1: In het echt speelt wrijving ook een rol: de kracht door de hand moet daarom bij het optillen iets groter zijn dan de theoretische kracht, maar bij het laten zakken hoef je juist even veel minder kracht met je hand uit te oefenen (omdat de wrijving je helpt). Iets vergelijkbaars gebeurt bij een helling: Zonder wrijving is FH = FZX , maar met:
Katrollen
v
FZX
FH = FZX + FW
FW
v
FZX
FH = FZX - FW
FW

## Slide 42
Opmerking 2:
We hebben evenwicht problemen opgelost met ΣFomhoog =ΣFomlaag
Maar het kan ook met de momenten wet:
FL x r = FH x r of bij een los katrol: (FL + FZ)x r = FH x 2r
Katrollen
r
FH = ?
Fz = 50 N
S
r
FL
Fz = 50 N
FH = ?
r
2r
S
FL
FS = FH

## Slide 43
Opmerking 3:
Tenslotte: het kan ook met arbeid:
(FL + FZ) x h = FH x sH
Vb.:
Stel je moet je hand 3x zover bewegen als de piano omhoog gaat, dan is FH juist 3x zo klein
Wat je wint aan kracht, verlies je aan afstand
Dit is “de gulden regel” bij werktuigen
Katrollen