## Slide 1: Optische activiteit
Een stofeigenschap waarin spiegelbeeld-isomeren van elkaar verschillen.

## Slide 2: Optische activiteit
Spiegelbeeldisomeren zijn optisch actief
  zij kunnen het polarisatievlak van gepolariseerd licht draaien onder een hoek 
Vragen
  Wat is ‘gepolariseerd licht’?
  Wat is ‘het polarisatievlak’?
  Wat is ‘draaien onder een hoek ’?
Waarin verschillen deze ?

## Slide 3: Optische activiteit De polarimeter (1)
polarisator
meetcel met optisch actieve stof
analysator
gepolariseerd licht
Draaiingshoek 
lamp
Spiegelbeeldisomeren zijn optisch actief
  zij kunnen het polarisatievlak van gepolariseerd licht draaien onder een hoek 

## Slide 4: Optische activiteit De polarimeter (2)
  De polarisator maakt gepolariseerd licht.
  De oplossing met optisch actieve stof draait het polarisatievlak  º
  Met de analysator wordt de waarde  gemeten
De polarimeter in vereenvoudigde vorm:

## Slide 5: Optische activiteit Factoren die de waarde  bepalen
De mate waarin het polarisatievlak gedraaid wordt, wordt de draaiingshoek  genoemd.
De draaiingshoek  wordt bepaald door:
  de soort optisch actieve stof (0); voor suiker bedraagt deze 66,5 º
  de concentratie (c) in g/L waarin de optisch actieve stof aanwezig is
  de afstand (l) in dm die het licht aflegt in de oplossing van de optisch actieve stof
In formule:
 = 0 . c . l

## Slide 6: Naamgeving Linksdraaiend & rechtsdraaiend
Naamgeving op basis van gedrag in de polarimeter:
  Indien het gepolariseerde licht naar rechts (met de klok mee) wordt gedraaid:
    rechtsdraaiend
    teken: (+)
    voorbeeld: (+)-1-chloor-1-ethanol
  Indien het gepolariseerde licht naar links (tegen de klok in) wordt gedraaid:
    linksdraaiend
    teken: (-)
    voorbeeld: (-)-1-chloor-1-ethanol

## Slide 7: Naamgeving D & L-methode (1)
Naamgeving op basis van de structuur van de moleculen:
  gebaseerd op afspraken
  de oriëntatie van de atoomgroepen rond het asymmetrisch centrum is bepalend
Voorbeeld:
  2-hydroxypropaanzuur (melkzuur)

## Slide 8: Naamgeving D & L-methode (2)
2-hydroxypropaanzuur (melkzuur)
  Melkzuur bevat aan het asymmetrische centrum de volgende substituenten:
    H-atoom massa: 1,0 u
    CH3-atoomgroep massa: 15,0 u
    OH- atoomgroep massa: 17,0 u
    COOH-atoomgroep massa: 45,0 u
  Houd de lichtste substituent ‘in de hand’
  Kijk langs de as van het asymmetrisch centrum en deze lichtste substituent
  Rangschik de andere substituenten naar toenemende massa:
    Linksom geöriënteerd: L-configuratie L-2-hydroxypropaanzuur
    Rechtsom geöriënteerd: D-configuratie D-2-hydroxypropaanzuur
Maak opgave 17

## Slide 9: Optische activiteit Racemisch mengsel
Voorbeeld
  Bij bereiding van 2-broompropaanzuur uit propaanzuur ontstaat een molecuul met één asymmetrisch koolstofatoom.
  Het onstane 2-broompropaanzuur vertoont in de polarimeter echter geen draaiingshoek.
  2-Broompropaanzuur blijkt na onderzoek een fifty-fifty mengsel te zijn van (-) en (+) draaiend enantiomeer.
  Zo'n mengsel van precies 50% van beide enantiomeren noemen we een racemisch mengsel (racemaat).
  50 %
  50 %

## Slide 10: Optische activiteit Opgaven & modellenpracticum
Doen !
  Maak opgaven 18 & 19
  Voer experiment ‘leermoment 8’ uit
  Internetopdracht ‘Zoetstoffen’ :
    Bekijk de site over aspartaam als herhalingsopdracht

## Slide 11: Polarimetrie
Een meetmethode die gebruik maakt van de optische activiteit van stoffen.

## Slide 12: Gehaltebepalingen van optisch actieve stoffen.
De meetmethode die gebruik maakt van de optische activiteit van stoffen wordt ‘polarimetrie’ genoemd.
  Meet de draaiiingshoek van een oplossing met een optisch actieve stof.
  Vergelijk deze met de draaiingshoeken van een ijkserie.
Voorbeeld:
  Het suikergehalte van 7-Up

## Slide 13: Het suikergehalte De ijkserie (1)
Meetcel met
0 gram suiker per liter
  De meetcel met gedestilleerd water wordt in de lichtweg geplaatst.
  De draaiingshoek wordt op 0 º ingesteld.
  De meetwaarde wordt genoteerd in de tabel en in het diagram.

## Slide 14: Het suikergehalte De ijkserie (2)
Meetcel met
50 gram suiker per liter
  De meetcel met 50 gram suiker per liter wordt in de lichtweg geplaatst.
  De draaiingshoek wordt gemeten.
  Deze bedraagt: 5,2 º.
  De meetwaarde wordt genoteerd in de tabel en in het diagram.

## Slide 15: Het suikergehalte De ijkserie (3)
Meetcel met
100 gram suiker per liter
  De meetcel met 100 gram suiker per liter wordt in de lichtweg geplaatst.
  De draaiingshoek wordt gemeten.
  Deze bedraagt: 10,2 º.
  De meetwaarde wordt genoteerd in de tabel en in het diagram.

## Slide 16: Het suikergehalte De ijkserie (4)
Meetcel met
150 gram suiker per liter
  De meetcel met 150 gram suiker per liter wordt in de lichtweg geplaatst.
  De draaiingshoek wordt gemeten.
  Deze bedraagt: 14,7 º.
  De meetwaarde wordt genoteerd in de tabel en in het diagram.

## Slide 17: Het suikergehalte De ijkserie (5)
Meetcel met
200 gram suiker per liter
  De meetcel met 200 gram suiker per liter wordt in de lichtweg geplaatst.
  De draaiingshoek wordt gemeten.
  Deze bedraagt: 21,1 º.
  De meetwaarde wordt genoteerd in de tabel en in het diagram.

## Slide 18: Het suikergehalte De ijkserie (6)
Meetcel met
250 gram suiker per liter
  De meetcel met 250 gram suiker per liter wordt in de lichtweg geplaatst.
  De draaiingshoek wordt gemeten.
  Deze bedraagt: 25,4 º.
  De meetwaarde wordt genoteerd in de tabel en in het diagram.

## Slide 19: Het suikergehalte De ijkserie (7)
  Er wordt een rechte lijn ‘langs’ de meetpunten getrokken.
  De meetpunten moeten zo dicht mogelijk bij de lijn liggen.

## Slide 20: Het suikergehalte 7-Up
Meetcel met
7-Up
  De meetcel met 7-Up wordt in de lichtweg geplaatst.
  De draaiingshoek wordt gemeten.
  Deze bedraagt: 11,8 º.
  Deze waarde wordt in de tabel genoteerd.
  De ijklijn wordt gebruikt om het suikergehalte af te lezen.
  Deze bedraagt 116 g/L.

## Slide 21: Einde